Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО Солнечный

№ 89   от 09.04. 2018 года

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке к осенне- зимнему периоду2018-2019 г.г.
в ЗАТО Солнечный Тверской области

| № п/п | Наименование мероприятий | материалы | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единицы измерения | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Подготовка к сезонной эксплуатации котельной |
| 1 | Ревизия насосного оборудования котельной(ревизия насосов циркуляции котлов BL65/160-11/2 -4 шт.; ревизия сетевого насоса №1 NL150/400-55-4-12; сетевого насоса №2 NL150/400-55-4-12; ревизия сетевого насоса №3 BL 80/160-15/2; насоса подогрева №1 IPL 65/140-4,0/2; ревизия насосов ГВС BL50/220-18,5/2- 2 шт.; насоса подмеса NL 150/400-55-4-12 ), приобретение смазки "ЦИАТИМ" | кг | 0,5 | май-август |
| 2 | Промывка внутреннего контура котлов №№1,2,3,4. с последующим их техническим освидетельствованием и гидравлическим испытанием. Приобретение реагента "Dixis". | лит. | 280 | август-сентябрь |
| 3 | Ревизия радиальных вентиляторов В-Ц14-46-2 газовых котлов №1, №2, №3,№4. подшипник №6306 | шт | 8 | июнь-июль |
| 6 | Ремонт обратных клапанов газовых котлов. Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловых сетях, замена запорной арматуры. Приобретение обратного клапана, запорной арматуры. |  |  | июнь-сентябрь |
| 7 | Ревизия теплообменного оборудования ГВС, промывка теплообменников ГВС. |  |  | июль-октябрь |
| 8 | Ревизия дымососа котла №5, очистка дымоходов. Приобретение подшипников 6208, смазки Литол -24 | шт | 2 | август |
|  |  | кг | 0,2 |  |
| 9 | Обслуживание станции дозирования комплексоната в систему ГВС |  |  | июль |
| 10 | Ремонт оснований дымовых труб Зачистка следов коррозии и восстановление антикорозионной защиты ствола трубы. |  |  |  |
| 11 | Очистка, промывка емкости 100м³ под горячую воду. |  |  | июль |
| 12 | Проверка манометров и термометров в котельной. Замена вышедших из строя. |  |  | август-сентябрь |
| 13 | Промывка трехходового крана, фильтра на обратном коллекторе. |  |  | май |
| ВОДОПОДГОТОВКА |
| 14 | Ревизия системы обезжелезивания, деарирования со вскрытием и промывкой емкостей. Замена масла в компрессоре управления трехходовыми клапанами. | г л | 50 1 | август-сентябрь |
| 15 | Ревизия запорной арматуры, кранов. Помывка УФ установки. Замена ламп. Приобретение запорной арматуры |  |  | июнь |
| 16 | Поверка расходомеров-счетчиков воды "Взлет ЭР" №816704, №809229. |  |  | июнь-август |
| 17 | Ревизия запорной арматуры береговой насосной станции. |  |  | август |
| ТБО |
| 1 | Ремонт пода печи комплекса КТО-150, осмотр камеры дожигания, ремонт оборудования дозирующее хим.растворы, тех.обслуживание оборудования комплекса. Приобретение необходимых материалов для ремонта. |  |  | июнь-август |
| МКДОУ Детский сад № 1 ЗАТО Солнечный |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | 2 | май-июль |
| МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | 1 | май-июль |
| МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | 3 | май-июль |
| 2 | Замена дверей и люков в помещении бассейн |  |  | июнь-июль |
| 3 | Замена оконных блоков (спортзал) |  |  | июнь-июль |
| МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный |
| 1 | Проведение поверки узла учета тепловой энергии (демонтаж, поверка, монтаж, регулировка) | шт | 3 | май-июль |
| 2 | Проведение сантехнических работ по ремонту системы отопления |  |  | июнь-10 августа |
| Подготовка общего имущества дома № 1 |
| 1 | Ремонт запорных устройств входных дверей (шпингалет) | шт. | 1 | до 15.08.2018 |
| 2 | Восстановить часть отмостки у юго-западной стороны здания в месте газового ввода | кв. м. | 0,8 | до 10.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 01.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 01.08.2018 |
| 5 | Замена и перенос насоса на отопление Насос Wilo | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 6. | Уборка в тепловом пульте |  |  | До 25. 09.2018 |
| 7 | Замена насоса циркуляции системы отопления | шт | 1 | Май 2018 |
| 8 | Замена теплоизляции | м | 15 | Май 2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 4 |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 5 |
| 1 | Замена наружных водостоков | м. | 45 | до 01.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 45 | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 6 |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2018 |
| 5 | Промывка системы ГВС химическими реагентами |  |  | до 05.07.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 8 |
| 1 | Ремонт шиферной кровли | кв. м. | 14 | 01.08.2018 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых двустворчатых дверей 1 подъезда, установка шпингалетов |  |  | 01.08.2018 |
| 3 | Восстановление отсутствуюших элементов ограждения крыльца 2 подъезда |  |  | 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 9 |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 10 |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 6 | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 12 |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт кровли (замена шиферных листов) | шт | 8 | До 01.08.2018 |
| 4 | Ремонт крыльца | шт | 1 | До 01.09.2018 |
| 5 | Очистка шиферной кровли от грязи | М. кв | 10 | До 01.09.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 14 |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт кровли (замена шиферных листов) | шт | 8 | До 01.08.2018 |
| 4 | Очистка шиферной кровли от грязи | М кв. | 5 | До 01.09.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 15 |
| 1 | Замена листов шифера над квартирами №№ 4, 7, 9 | шт. | 6 | 20.08.2018 |
| 2 | Подгонка двустворчатых не запираемых внутренних дверей тамбура 1 подъезда |  |  | 20.08.2016 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 16 |
| 1 | Вставить стекло в наружной раме окна лестничной клетки 2 этажа 1 подъезда | кв.м. | 0,4*0,5=0,2 | 20.08.2018 |
| 2 | Заменить поврежденные шиферные листы | шт. | 3 | 20.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 6 | Замена приводной пружины наружной двери в подъезде №1 |  |  |  |
| Подготовка общего имущества дома № 17 |
| 1 | Замена приводных пружин на входных дверях в подъезды | шт | 2 | 20.08.2018 |
| 2 | Подгонка неплотно закрываемых наружной и внутренней двустворчатых дверей тамбура 1 подъезда |  |  | 20.08.2018 |
| 3 | восстановление отсутствующих элементов ограждения крыльца 1 подъезда |  |  | 20.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 18 |
| 1 | Ремонт козырьков над выходами в в подъездами | шт | 2 | 20.08.2018 |
| 2 | Ремонткровли 2 листа шифера | Шт. | 2 | 20.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 4 | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 20 |
| 1 | установить приводную пружину или доводчик на наружную дверь тамбура подъезда | шт. | 1 | 01.08.2018 |
| 2 | Замена шиферных листов ( с западной стороны) | шт. | 3 | 01.08.2018 |
| 3 | Ремонт пола тамбура (замена 2 досок) | кв. м. | 0.76 | до 01.07.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления Заслонка ДУ 50 Шпилька м 14 Гайка м 14 Кислород Электроды Диск отрезной | Шт Шт Шт Балон Кг шт | 2 1 8 1 2.5 1 |  |
| Подготовка общего имущества дома № 21 |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 4 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления Заслонка ДУ 50 Шпилька м 14 Гайка м 14 Кислород Электроды Диск отрезной | Шт Шт Шт Балон Кг шт | 2 1 8 1 2.5 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 23 |
| 1 | вставить стекло в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | 0,2 | до 01.08.2018 |
| 2 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 3 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 4 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 5 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления Заслонка ДУ 50 Шпилька м 14 Гайка м 14 Кислород Электроды Диск отрезной | Шт Шт Шт Балон Кг шт | 2 1 8 1 2.5 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 24 |
| 1 | Заделка выбоин и сколов крыльца | кв. м. | 3,1 | до 01.08.2018 |
| 2 | На наружную дверь тамбура подъезда установить приводную пружину или доводчик | шт. | 1 | до 01.08.2018 |
| 3 | Подгонка неплотно закрываемой внутренней двери тамбура подъезда |  |  | до 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 7 | Замена запорной арматуры протяжка болтовых соединений на системе отопления Заслонка ДУ 50 Шпилька м 14 Гайка м 14 Кислород Электроды Диск отрезной | Шт Шт Шт Балон Кг шт | 2 1 8 1 2.5 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 25 |
| 1 | вставить 2 стекла в наружную раму окна лестничной клетки 2 этажа | кв. м. | 0,4 | до 01.08.2018 |
| 2 | замена шиферных листов кровли( над водной дверью и с северной стороны) | шт. | 4 | до 01.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 26 |
| 1 | Заделка щитами трёх слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | 0,4*0,5*2=0,4 | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 58 | до 01.09.2018 |
| 4 | Ремонт петель чердачных люков | шт. | 3 | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 7 | Частичная замена теплоизоляции на системах ГВС и отопления Энергофлекс | метр | 100 |  |
| Подготовка общего имущества дома № 27 |
| 1 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 2 | Очистка водостоков | м. | 58 | до 01.09.2018 |
| 3 | Ремонт запорного устройства чердачного люка | шт. | 1 | до о1.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 28 |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | 0,4*0,5*2=0,4 | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 28 |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон вподвальных помещениях здани8 | кв. м. | 0,4*0,5*3=0,6 | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2018 |
| 4 | Замена петель чердачных люков | шт. | 2 | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 30 |
| 1 | Заделка щитами двух слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв.м. | 0,4*0,5*3=0,6 | до 20.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт отмостки | кв. м. | 2 | до 10.06.2018 |
| 4 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 32 |
| 1 | Заделка щитами четырех слуховых окон в подвальных помещениях здания | кв. м. | 0,4*0,5*4=0,8 | до 20,08,2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 3 | до 25.08.2018 |
| 3 | Очистка водостоков | м. | 67 | до 01.09.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 33 |
| 1 | Заделка щитами пяти слуховых окон в подвальных помещениях здания с восточной и западной сторон | кв. м. | 0,4*0,5*5=1 | до 20.08.2018 |
| 2 | Заделка щитами одного слухового окна в оконном приямке здания с западной стороны | кв. м. | 0,6*1,5=0,9 | до 20.08.2018 |
| 3 | Восстановление опалубки | кв.м. | 4 | до 20.08.2018 |
| 4 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 34 |
| 1 | Подгонка не плотно закрываемой двери входа (у первого подъезда) в подвальные помещения | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Заделка щитами 3 слуховых окон с западной стороны здания | кв. м. | 0,5*0,45*3=0,7 | до 10.08.2018 |
| 3 | регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 2 | до 25.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 8 | Промывка системы ГВС хим реагентами DIXISLUX | литр | 330 | до 01.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 35 |
| 1 | Установить приводную пружину на входную дверь в подвальные помещения ( с южного торца здания ) | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 12 | до 20.06.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 35а |
| 1 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 2 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2018 |
| 3 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| 4 | Замена фикального насоса | шт. | 1 | до 01.07.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 36 |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с южной стороны здания | кв. м. | 0,5*0,35=0,18 | до 10.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.06.2018 |
| 3 | Ремонт навеса над входом в подвальные помещения | кв. м. | 9,5 | до 20.07.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2018 |
| 6 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2018 |
| 7 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 37 |
| 1 | Заделка щитом одного слухового окна в подвальном помещении с северной стороны здания. | кв. м. | 0,9*0,7=0,63 | до 10.07.2018 |
| 2 | Регулировка или ремонт доводчиков наружных дверей подъездов | шт. | 6 | до 25.08.2018 |
| 3 | Ремонт бетонных покрытий крылец (изменение уровня плит) | кв. м. | 31 | до 20.06.2018 |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | кв. м. | 16 | до 20.06.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 2 | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 30 | до 10.08.2018 |
| 7 | Врезка резьб под промывку отопительной системы |  |  | до 01.08.2018 |
| 8 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | До 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 38 |
| 1 | Установить приводные пружины на внешнюю и внутреннюю двери тамбура 1 подъезда | шт. | 2 | до 10.07.2018 |
| 2 | Установка пружин на входные двери | шт. | 2 | до 01.08.2018 |
| 3 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 4 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2018 |
| 5 | Замена воздушного крана системы отопления | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 39 |
| 1 | Установить приводную пружину на внутренней двери тамбура 1 подъезда | шт. | 1 | до 10.07.2018 |
| 2 | Вставить стекло во внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда | кв. м. | 0,5*0,5= 0,25 | до 10.07.2018 |
| 3 | Установка пружин на входные двери подъездов | шт. | 2 | до 01.08.2018 |
| 4 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 5 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2018 |
| 6 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | До 25.08.2018 |
| Подготовка общего имущества дома № 40 |
| 1 | На наружных дверях двух подъездов заменить шпингалеты | шт. | 4 | до 10.07.2018 |
| 2 | На внутреннюю дверь тамбура 2 подъезда установить приводную пружину |  |  | до 10.07.2018 |
| 3 | Заделка щитами 4 слуховых окон подвальных помещений | кв. м. | (0,5*0.2)*4= 0,4 | до 10.07.2018 |
| 4 | Установка пружин на входные двери подъездов | шт. | 2 | до 01.08.2018 |
| 5 | Очистка, смазка контактных поверхностей рубильника и держателей предохранителей в распределительном устройстве, протяжка болтовых и винтовых соединений | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 6 | Протяжка болтовых и винтовых соединений в этажных распределительных щитках | шт. | 10 | до 10.08.2018 |
| 7 | Сварка, перепайка стояка ГВС |  |  | до 10.08.2018 |
| 8 | Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт. | 1 | до 10.08.2018 |
| 9 | Проверка системы отопления путем опрессовки повышенным давлением |  |  | до 25.08.2018 |